DODATEK č.1

KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

STOKOVÉ  SÍTĚ  SOBOTKA - OSEK

Kanalizační stoka v ul. Na Celné

(zpracovaný dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů)

Provozovatel kanalizace:    	Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Na Tobolce 428

506 45 Jičín

…….......................

razítko a podpis

##### Zpracovatel dodatku č.1 kanalizačního řádu:  	ing. Lucie Vašková

Datum zpracování:		       			únor 2018

Kanalizační řád stokové sítě města Sobotka a obce Osek, který byl schválen rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Jičín dne 13.2.2012                                  č.j. MuJc/2012/4085/ZP/Svo se doplňuje tímto dodatkem z důvodu rozšíření kanalizační sítě v Sobotce o novou kanalizaci v ul. Na Celné a v části ulic Turnovská, Jeřábkova a Černínská, stavba tak navázala na předchozí etapy č.1 až č.3 stavby „Sobotka – Osek – kanalizace a ČOV“.

Tato kanalizace odvádějící splaškové vody na městskou ČOV nahradila původní jednotnou kanalizaci zaústěnou do zatrubněného Čálovického potoka a došlo tak k omezení přiváděného znečištění to tohoto toku. Veškeré splaškové vody z nemovitostí byly přepojeny do nové kanalizace.

Dosavadní způsob odvádění dešťových vod do Čálovického potoka zůstane zachován.

Stavba byla realizována současně s rekonstrukcí silnice Sobotka – Podkost.

Projektová dokumentace na stavbu „Sobotka – Osek, Kanalizace a čistírna odpadních vod – 4. etapa, SO-107 kanalizační stoka „C“ ul. Na Celné“ byla zpracována ing. Františkem Kujanem v 03/2015 a dokumentace změny stavby v 11/2017.

Stavební povolení bylo vydáno odborem životního prostředí Městského úřadu Jičín dne 5.2.2016 pod č.j. MuJc/2016/3723/ZP/Svo a dodatečné povolení změny stavby bylo vydáno dne 19.12.2017 pod č.j. MuJc/2017/33877/ZP/Svo.

Seznam stok:

stoka C	196,3 m	KT400			12,3 m

KT300			184,0 m

stoka C5	17,5 m	KT400			6,8 m

KT300			10,7 m

stoka C5-1	164,6 m	KT300

stoka	C6	11,0 m	PP UR-2 DN300

stoka	C7	91,7 m	KT300

stoka	C7-1	41,6 m	PP UR-2 DN300

stoka	C7-2	31,9 m	PP UR-2 DN200

stoka	C8	3,9 m		PP UR-2 DN300

celkem	558,5 m

Kanalizační přípojky DN 150 v celkové délce 196,8 m.

Pro odvádění splaškových vod do nové kanalizace platí veškerá ustanovení uvedená v KŘ Sobotka - Osek

Přílohou tohoto dodatku je situace zaměření skutečného provedení stavby.